## Slide 1: Visite guidée du réseau informatique de mon lycée
Bonjour,
On m’appelle Bill, je vais vous présenter le réseau de mon lycée.
Notes: Version du 06/01/2005

## Slide 2: C’est décidé… je veux comprendre les réseaux …
Je suis curieux de nature.
A chaque fois que je veux travailler avec mon ordinateur, je dois saisir mon nom d’utilisateur (login) et mon mot de passe.
Qui me donne l’autorisation d’accéder au réseau ?
Pourquoi mon ordinateur est-il relié au mur par un câble ?
Aussi, aujourd’hui, j’ai décidé de tout savoir ou presque sur le réseau de mon lycée !
Notes: L’objectif de cette présentation est de MONTRER les éléments qui constituent un réseau. L’objectif est d’éveiller la curiosité des élèves et démystifier le réseau.

## Slide 3: C’est parti !
Je vous présente
l’administrateur réseau Il sera mon conseiller technique. Il répondra à mes questions.
Notes: L’ensemble de la présentation se fait sous la forme d’un dialogue entre l’élève BOQUET, surnommé Bill, et l’administrateur réseau. Pour identifier l’auteur des paroles, les logos des personnages seront présents devant les textes.

## Slide 4: Plan d’ensemble du lycée
Mon lycée comprend 8 bâtiments dont 7 sont « câblés » et reliés en réseau. Je suis actuellement dans le bâtiment A1 situé au 3e étage, plus précisément dans la salle A1-311.
Notes: Le bâtiment A1 comporte 4 étages, les autres bâtiments (A2, A4, B1, H1, H2 et H3) sont sur 3 étages. Le bâtiment J est l’atelier de Mécanique Automobile. Il est important d’attirer l’attention sur les tailles des bâtiments et les distances assez importantes qui les séparent.

## Slide 5: Au départ je me connecte au réseau !
Je me connecte sur le réseau à partir du poste 3-06 de la salle A1-311 située au 3eme étage.
A1-311
B1-003
Il paraît que l’ordinateur « serveur » qui vérifie mon nom d’utilisateur et mon mot de passe se trouve dans le Bâtiment B1 dans le local 003.
Notes: Bien que les 2 bâtiments B1 et A1 soient contiguës, on voit immédiatement que plusieurs centaines de mètres séparent les 2 salles.

## Slide 6: De mon ordinateur à la prise murale
Voilà, je saisis mon nom d’utilisateur et mon mot de passe au clavier. Ces informations sont envoyées sur le réseau par le biais d’un câble reliant mon ordinateur à la prise murale.
3-06
Fenêtre de saisie du nom et du mot de passe
Connecteur RJ45
Prise murale RJ45
Notes: Prise murale : connecteur RJ45
Câble : Il contient 8 fils de cuivre de couleurs différentes regroupés par paires. Le connecteur qui permet de bancher ce câble est appelé « connecteur RJ45 ».

## Slide 7: Après le mur…
Qui y a-t-il derrière cette prise murale ?
Je retrouve un câble orange portant l’inscription manuscrite « 3-06 » comme sur l’étiquette de la prise murale. Le câble remonte dans la cloison, il longe le plafond au-dessus des dalles, il rejoint d’autres câbles et sort dans le couloir.
Couloir
Salle 311

## Slide 8: Dans le couloir du 3ème étage…
Le câble se trouve dans le faux plafond du couloir. Il suit un chemin de câbles.
Puis il descend avec d’autres dans un placard.
Placard
Couloir
Salle 311
Autres salles de classe
Descente vers l’étage inférieur
Parcours faux-plafond couloir
Chemin de câbles

## Slide 9: Chemins de câbles
Un chemin de câbles est un support métallique qui sert au passage des câbles électriques, téléphoniques, informatiques.
Les chemins de câbles sont généralement situés dans des faux plafonds, dans des placards.

## Slide 10: Au deuxième étage…
L’ensemble des câbles suit un chemin de câbles, puis rentre dans la salle A1-210. Cette salle héberge un véritable échangeur d'autoroutes.
A1-311
LTP-A1-210

## Slide 11: Un véritable échangeur d’autoroutes !
Un échangeur d’autoroutes sert de carrefour à plusieurs autoroutes. Dans le lycée, il y a plusieurs bâtiments plus ou moins éloignés du bâtiment A1. Dans chaque bâtiment (sauf le A4), il y a un local technique. Ces locaux techniques sont reliés au local technique principal grâce à des câbles en fibre optique. Le local technique principal se trouve en salle A1-210
Pourquoi parlez-vous d’échangeur d’autoroutes ?
Quel est le mystère de la salle A1-210 ?
Je vais te faire visiter cette salle et j’essaierai de répondre à tes questions.

## Slide 12: Les armoires de brassage
Toutes les prises murales aboutissent à des armoires de brassage.
Notes: L’impact de « ce bazar » est un choc pour un néophyte. Comment peut-on se retrouver dans un tel amas de « fils » ?

## Slide 13: Le local technique principal
A l’arrière, c’est aussi très impressionnant..
Ce type de salle est appelé Local Technique ou local répartiteur. Chaque câble orange correspond à une prise informatique située dans une salle, il aboutit à l'arrière de l'armoire de brassage.
A chaque arrivée de câble située à l'arrière de l'armoire correspond un connecteur situé à l'avant qui permet de relier la prise à un équipement réseau (concentrateur ou commutateur) placé dans l'armoire.
Notes: Les élèves ont parfois tendance à croire que dans une salle de classe, il y a UN SEUL câble qui va de prise en prise. C’était le cas dans les topologies physiques en BUS (Ethernet 10 Base2, Ethernet 10 Base 5). Ici, il faut sensibiliser les élèves sur le fait qu’un câble = 1 prise.

## Slide 14: Les connecteurs et les équipements d’interconnexion
- Que trouve t-on dans une armoire de brassage?
Une armoire de brassage peut contenir :
des connecteurs « RJ45 » pour les câbles issus des prises murales
des connecteurs optiques, pour brancher les fibres optiques qui permettent de couvrir de grandes distances
des équipements d’interconnexion : concentrateur, commutateur ou routeur.
Notes: Les câbles FTP sont reliés à la baie de brassage à des connecteurs RJ45 regroupés en ligne (appelées « bandeau de connecteurs »). Ici y a 24 connecteurs dans un bandeau.
Les câbles optiques contiennent ici 12 fibres. Chacune des fibres est reliée sur un bandeau appelé Tiroir Optique.
Les éléments actifs sont des éléments d’interconnexion. Parmi ces éléments, on peut rencontrer des concentrateurs (HUB), des commutateurs (SWITCH), des routeurs (ROUTER). Ici, l’ensemble du réseau local s’appuie uniquement sur des commutateurs.
Dans un concentrateur, la bande passante est PARTAGÉE entre tous les ports. L’information reçue sur un port est redistribuée sur TOUS LES autres ports.
Dans un commutateur, la bande passante est DÉDIÉE. L’information reçue sur un port est analysée par le commutateur qui peut ensuite l’aiguiller vers le port du destinataire.

## Slide 15: Schéma de principe d’une armoire de brassage
Connecteurs RJ 45



Câblage passif
Équipements d’interconnexion
Armoire de brassage ou répartiteur
COMMUTATEUR
Concentrateur
Concentrateur
Commutateur
Commutateur



Informatique
Informatique
Informatique



Les câbles reliés aux prises murales aboutissent à l’arrière de l’armoire de brassage
A l’avant de l’armoire, des cordons de brassage relient ainsi les prises aux équipements d’interconnexion
Les commutateurs relient généralement les concentrateurs ; on y connecte également les serveurs.
Une pile de concentrateurs interconnecte généralement les postes de travail d’au plus une seule salle.
Informatique
Prises murales
RJ 45
Cordons de
brassage
Une « rocade », ici réalisée par une liaison fibre optique, relie ce répartiteur à un autre répartiteur.
Les équipements d’interconnexion mettent en relation les prises informatiques. On dit qu’ils « activent » le câblage.
Connecteurs optiques
Notes: Une armoire de brassage rassemble (à l’arrière) les câbles issus des prises murales et permet de relier (à l’avant) chaque prise au réseau via un équipement d’interconnexion (concentrateur, commutateur ou routeur).
Quand un concentrateur reçoit une trame sur l’un de ses ports, il la réémet sur tous ses autres ports.
Quand un commutateur reçoit une trame sur l’un de ses ports, il la réémet uniquement sur le port sur lequel est relié le destinataire. Un commutateur permet de limiter le traffic inutile (bruit) sur un réseau.
Commutateur = Switch en anglais
Concentrateur = Hub en anglais

## Slide 16: Où aboutit ma prise ?
Lignes de connecteurs
A, B et C
pour le 3ème étage
Connecteur 06
Comment faire pour savoir où se trouve le connecteur qui correspond à la prise murale à laquelle est relié mon ordinateur ?
Ta prise a pour référence 3-06. Il faut donc trouver en face avant de l'armoire la ligne qui correspond aux prises du troisième étage. Puis, sur cette ligne, il faut trouver le connecteur 06.
On peut voir qu’il y a bien un cordon de brassage connecté sur le connecteur 3-06. Celui-ci est relié à un commutateur situé dans la même armoire.
Notes: L’importance de la codification n’est pas à négliger.
Il est aussi important de montrer que les choses sont organisées !

## Slide 17: Le super échangeur d’autoroutes …
Le commutateur principal
B1
J
A2
H1
H2
A1
H3
Arrivée de la prise 3-06
Le commutateur principal est le super échangeur !
Mon poste de travail
Le serveur
Oui, ils vont diriger les informations (ton nom d'utilisateur et ton mot de passe) vers le serveur qui se trouve dans le bâtiment B1 (local 003).
Et ce sont les commutateurs qui jouent le rôle d’échangeur ?
Piles de commutateurs situés dans les différents bâtiments
Notes: Les traits pointillés bleu correspondent à des câbles en fibres optiques.
Les traits pointillés orange correspondent à des câbles de cuivre (paires torsadées).
Quand Bill désire ouvrir une session sur le réseau, ses informations (nom et mot de passe) traversent successivement son poste, sa carte réseau, les commutateurs du bâtiment A1, le commutateur principal, les commutateurs du bâtiment B1 et enfin le serveur. Celui-ci vérifie la validité des informations envoyées par Bill. Si tout est conforme, le serveur autorise l’ouverture de la session. Cette autorisation va cheminer du serveur vers le poste de travail de Bill.

## Slide 18: Vers le serveur…
Donc maintenant mon nom d'utilisateur et mon mot de passe vont circuler jusqu’au local technique B1 ?
Oui, tu as tout compris.
Est-ce que je peux visiter le local technique B1 ?
Pas de problème. Tu vas enfin voir le serveur qui vérifie que tu as le droit de te connecter au réseau.

## Slide 19: Le local technique secondaire B1-003
C’est un local plus petit.
Oui. C’est un local technique secondaire. Est-ce que tu peux identifier les différents éléments présents dans l’armoire ?
Oui. Il y a :
9 lignes de connecteurs RJ45
4 commutateurs
1 tiroir optique
Le serveur qui vérifie si tu as le droit de te connecter est relié à un commutateur situé dans cette armoire.

## Slide 20: Nous voici arrivés au serveur !
Voici le serveur responsable de l'authentification des utilisateurs (vérification du nom et du mot de passe). Il se nomme SRV1. Il dispose d’un annuaire contenant les noms des utilisateurs autorisés et leur mot de passe.
A chaque fois qu’une personne s’identifie (nom et mot de passe), SRV1 vérifie que le nom est connu et que le mot de passe est le bon.
Si les conditions sont remplies, l’utilisateur peut accéder à certaines ressources. Ainsi de quelque endroit du réseau où tu travailles, SRV1 t’autorisera à utiliser les ressources du réseau : dossiers, imprimantes...
Notes: Un serveur doit être plus puissant et plus robuste qu’un ordinateur de bureau (poste de travail). Celui-ci dispose de 2 cartes réseaux, ainsi, en cas de panne d’une des 2 cartes, l’autre assure la continuité du service.

## Slide 21: Accéder à internet (1)
L’accès à internet s’effectue dans le local technique du bâtiment A2 car les lignes téléphoniques s’y trouvent.
Ce local technique regroupe les prises réseau des salles du bâtiment A2. Il est, comme nous l’avons vu précédemment, relié au local technique principal A1 par un câble contenant des fibres optiques.
Une fois connecté j’ai besoin d’accéder à Internet, comment ça marche ?
Notes: L'accès à Internet se fait dans le local technique du bâtiment A2 parce que les arrivées des lignes téléphoniques s’y trouvent. De plus, il est prudent de ne pas regrouper tous les éléments dans un seul endroit. En cas de sinistre (incendie, inondation), les dommages sont ‘limités’

## Slide 22: Accéder à internet (2)
Le routeur : il permet de donner un accès sécurisé à Internet aux postes situés sur le réseau local. L’accès doit se faire via un modem ADSL (parfois intégré au routeur).
Le modem ADSL : il transforme le signal électrique qui circule sur le réseau local pour qu’il puisse emprunter le réseau téléphonique.
Le routeur
(ici un modèle BinTec X1200)
Le modem ADSL
(ici un modèle Alcatel Speed Touch Home)
Notes: Un routeur permet de relier des réseaux entre eux, de routeur en routeur les messages parviennent à leur destination.
Un réseau correspond généralement à un site d’une organisation. Si l’organisation possède différents sites, ceux-ci peuvent être reliés entre eux par des routeurs.
Internet est un réseau de réseaux reliés entre eux par des routeurs.
Ici le routeur permet la communication entre le réseau du lycée et les serveurs accessibles sur Internet.
L'ADSL est une technologie qui utilise les hautes fréquences de la ligne téléphonique alors que la voix utilise les basses fréquences. Le modem (modulateur/démodulateur) a pour rôle de transformer du signal électrique afin que les données qui arrivent par le réseau téléphonique soient compréhensibles pour les ordinateurs.
ADSL signifie Asymmetric Digital Subscriber Line (Ligne Numérique à Paire Asymétrique). Il y a asymétrie car le débit ascendant (du poste de travail vers Internet) est plus faible que le débit descendant (d’Internet vers le poste de travail).

## Slide 23: Schéma de l’accès à internet
Sur ce schéma, on peut voir en bleu les liaisons sur le réseau local du lycée. En vert, la liaison vers le routeur. En jaune, c’est la liaison extérieure gérée par l’opérateur téléphonique.
Le réseau local du lycée
Mon poste
de travail
Le routeur donne
accès à internet
aux postes du réseau local
Le Modem ADSL
Internet
Notes: A chaque fois que les ordinateurs situés sur le réseau local accèdent à Internet, ils s’adressent à un équipement qui transmet la demande. Cet équipement peut être un routeur (qui sert de passerelle par défaut pour accéder à un autre réseau que le réseau local). Ce peut-être aussi un serveur mandataire (proxy) qui peut également limiter, filtrer, mémoriser les échanges.

## Slide 24: Fin de la visite guidée !